## Slide 1
    Data Room
    Propuesta de Nueva Metodología de contratación de Energías Renovables
    Montevideo, 12 de febrero 2026
Notes: 1
1
1

## Slide 2
Evolución de la generación de Energía Eléctrica
2002 – 2014
Sistema generación Hidro – Térmico
Source: Uruguay Energy Balance www.gub.uy/MIEM/BEN
2005

## Slide 3
Chart: GWh
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*
Hidro | 9649.13 | 8265.992 | 7842.237 | 7517.857 | 6556.625 | 8108.275 | 4093.943 | 5272.828 | 5685.671 | 3516.321 | 7328.4361
Térmica - fósil | 729.769 | 962.643 | 463.261 | 249.182 | 391.352 | 314.662 | 824.853 | 2469.156 | 1349.258 | 1020.6 | 184.6135
Térmica - biomasa | 1893.267 | 2388.365 | 2432.721 | 2553.139 | 2529.479 | 2491.312 | 2700.8 | 2736.658 | 2437.65 | 3083.284 | 4419.2955
Eólica | 732.668 | 2065.118 | 2994.348 | 3774.476 | 4732.211 | 4752.355 | 5475.501 | 4991.309 | 4783.12 | 4764.819 | 4751.2702
Solar | 3.427 | 48.694 | 151.911 | 268.558 | 413.552 | 423.523 | 462.05 | 483.444 | 503.018 | 492.014 | 519.3231
2014 – 2024 (94 % Renovable)
Sistema eléctrico Renovable – Fósil como respaldo
Fuente: Balance Energético Uruguay www.gub.uy/MIEM/BEN
Evolución de la generación de Energía Eléctrica

## Slide 4
Mecanismos de incorporación de centrales de generación de energías renovables de gran escala utilizados hasta hoy
1- Participación de UTE en la inversión:
Inversiones propias de UTE.
UTE participa en la inversión junto a otras empresas.
Fideicomiso en el que UTE participa junto a pequeños ahorristas.
2- Participación de Privados en la inversión
PPA (“Power Purchase Agreement”)
Leasing. La empresa privada realiza la inversión y UTE paga la energía durante 20 años. Al finalizar los 20 años UTE podrá hacer uso de una opción de compra del parque.
Inversiones de privados para comercializar en mercado spot.

## Slide 5
Propuesta a partir de la evaluación de las experiencias previas
Plazos de contratación Hasta 20 años.
Incorporación gradual de nueva potencia renovable Espaciar en el tiempo el ingreso de nueva capacidad al SIN, favoreciendo el desarrollo de proveedores locales y la gestión del sistema.
Alternativa a lo anterior: incorporando evolución de precios de las renovables Incorporar mecanismos que permitan que, en cada convocatoria, el costo para el sistema sea decreciente en el tiempo, en línea con la evolución esperada de las tecnologías renovables.
Ventajas de sumar un nuevo modelo de contratación:
  Explicitar aún más contractualmente para UTE la disponibilidad y el desempeño de la totalidad de los servicios que puede prestar la planta renovable.
  Facilitar la renovación de contratos o el eventual traspaso de la planta a UTE al finalizar el período contractual.
  Explicitar el costo fijo de las renovables.

## Slide 6
Nueva modalidad propuesta: Esquema General
Desarrollador: Realiza la inversión, construcción, operación y mantenimiento de la planta durante un período de hasta 20 años.
UTE
Adquiere el derecho de utilización de la totalidad de los servicios que puede prestar la planta, incluyendo por ejemplo:
  Energía eléctrica.
  Servicios auxiliares al sistema eléctrico
  Potencia firme
Remunera al Desarrollador mediante pagos fijos semestrales, destinados a cubrir:
  Inversión, Financiación, Operación y mantenimiento, Rentabilidad del proyecto.
Propone el pliego técnico, incluyendo entre otros:
  Los servicios auxiliares requeridos a la planta.
  Los mecanismos de medición y verificación.
  El régimen de penalidades aplicable.
DNC: Define y envía las señales de operación a la planta, determinando en cada momento la priorización entre energía y servicios auxiliares, de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico.

## Slide 7
Contenido de la Oferta del desarrollador
1- Aspectos económicos del proyecto, incluyendo:
  Estructura de costos, CAPEX de cada componente, OPEX semestral y financiamiento.
  TIR semestral esperada por el desarrollador
La planilla de oferta calcula los pagos fijos semestrales requeridos.
2- Especificaciones técnicas y de desempeño establecidas en el pliego, incluyendo:
  Energía anual mínima comprometida, durante todos los años del contrato.
  Potencia aparente disponible y demás especificaciones técnicas.
  Capacidades de prestación de servicios auxiliares.
  Disponibilidad operativa bajo despacho del DNC.

## Slide 8
Evaluación de ofertas
Una vez verificado el cumplimiento técnico, las ofertas serán evaluadas mediante un indicador económico común.
Dicho indicador relaciona los pagos fijos semestrales con la energía anual mínima comprometida, utilizada exclusivamente como parámetro de comparación entre activos técnicamente equivalentes.

## Slide 9
Régimen de penalidades
El pliego establecerá un régimen de penalidades aplicable ante:
  Incumplimiento de la energía anual mínima comprometida.
  Incumplimiento de la eficiencia objetivo, relativa al recurso
  Indisponibilidad de la potencia aparente declarada.
  Incumplimiento de los servicios técnicos y auxiliares solicitados.
Las penalidades se aplicarán mediante descuentos sobre los pagos fijos semestrales.
El objetivo es asegurar la disponibilidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el desarrollador.

## Slide 10
Operación de la Planta
La planta será operada bajo las señales de operación definidas por el DNC, el cual podrá priorizar:
  La generación de energía eléctrica, ó
  La prestación de servicios auxiliares, según las necesidades del sistema.
En los períodos en que se prioricen servicios auxiliares: La evaluación del desempeño energético considerará la energía potencialmente generable, evitando penalizaciones por decisiones operativas del sistema.

## Slide 11
Futuros llamados de Renovables de gran escala
Participación de UTE en la inversión
Privados pueden participar en la construcción
Participación de Privados en la inversión
PPA (“Power Purchase Agreement”)
Nuevo Mecanismo de contratación presentado

## Slide 12
Características nueva metodología primeros llamados
Fuente: Solar Fotovoltaica.
Potencia a ser instalada: a definir (de acuerdo a plan de expansión).
Alternativas de Ubicación de las plantas fotovoltaicas:
Zonas en las que se realizará intervención serán definidas y comunicadas.
  Plazo de contratación: hasta 20 años.
Propiedad de Planta al finalizar el contrato: UTE contará con la opción de adquirir la propiedad de la planta sin costo adicional, conforme a lo que se establezca en el pliego.

## Slide 13
Otros aspectos a considerar
- Moneda del contrato.
  - Abierto a sugerencias.

## Slide 14
Favor enviar sus comentarios hasta el 31 de marzo de 2026 a:
eerr@miem.gub.uy

## Slide 15
¡Muchas gracias por su atención!….
12 de febrero de 2026

## Slide 16
    Data Room
    Propuesta de Nueva Metodología de contratación de Energías Renovables
    Montevideo, 12 de febrero 2026
Notes: 16
16
16